## Slide 1: 伺服電鎖 通訊應用 FTP
2025/03

## Slide 2
C# Winform
192.168.1.101
Modbus TCP Client+FTP
3代電鎖控制器
192.168.1.11
Modbus TCP Server

## Slide 3: 控制器設定 Controller Setting
Create a tightening parameter
The tightening source
uses this tightening parameter
Start condition
"DI or Lever Start"
Set DI/DO function
Controller Firmware
Use version 1.00.00.170.xxx or above
1
2
3
4
5

## Slide 4
就緒
0x1F52 = 1 ?
DI狀態
0x67 = 0 ?
DI控制
0x68 set 1
報表行號有變化0x6B~0x6C
DI控制
0x68 set 0
報表行號讀取
0x6B,0x6C
DI狀態
0x67 = 1 ?
讀取BIN檔
確認檔案
是否存在
使用FTP方式讀取BIN檔
“ID”(報表行號-1)%100.ToString()
Y
解析資料
(報表資訊、曲線刻度、角度點資料、扭矩點資料、鎖付參數)
#533 解除單顆鎖付完成限制工具啟動
0xCF=533 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y
#562 讀取曲線取樣模式
0xCF=562 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y
Start
End
DI Running
flow chart
DI控制
0x68 set 0
#517 設定單顆螺絲鎖付完成產生BIN檔
0xCF=517 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y

## Slide 5
就緒
0x1F52 = 1 ?
DI狀態
0x67 = 0 ?
DI控制
0x68 set 1
報表行號有變化0x6B~0x6C
DI控制
0x68 set 0
DI狀態
0x67 = 1 ?
DI Running
#533
#562
 | 說明
0x1F52 | 就緒 = 1 ?
0x67 | DI狀態 = 0 ? → 確認已清除啟動擰緊訊號
0x68 | DI控制 = 1 → 啟動擰緊
0x67 | DI狀態 = 1 ? → 確認已啟動擰緊訊號
 | 執行擰緊動作
0x6B 0x6C | 鎖付完成,報表行號有變化 (0x6C值*65536+0x6B值)
0x68 | DI控制 = 0 → 關閉DI訊號擰緊
Detail
報表行號讀取
0x6B,0x6C
#533 解除單顆鎖付完成限制工具啟動
0xCF=533 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y
#562 讀取曲線取樣模式
0xCF=562 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y
Start
DI控制
0x68 set 0
#517 設定單顆螺絲鎖付完成產生BIN檔
0xCF=517 0xD0=1
讀取狀態0xCF~D1
詢問100次
延遲30ms
Y
N
N
Y
#517

## Slide 6
Detail
讀取BIN檔
確認檔案
是否存在
使用FTP方式讀取BIN檔
“ID”(報表行號-1)%100.ToString()
Y
解析資料
(報表資訊、曲線刻度、角度點資料、扭矩點資料、鎖付參數)